Retrofitting energetico ed impiantistico in edifici

storici: l'esempio del Palagio di Parte Guelfa in Firenze

Carla BALOCCO*, Emanuele MARMONTI*

*Dipartimento di ingegneria Industriale. Università degli Studi di Firenze

SOMMARIO

Il presente lavoro di ricerca concerne una proposta di riqualificazione impiantistica ed energetica di un edificio medievale convertito in museo, il Palazzo di “Palagio di Parte Guelfa”, a Firenze. Attraverso simulazioni in regime transitorio sono state definite le condizioni interne di microclima di tutto. In particolare è stato studiato il corpo di fabbrica del Calcio Storico Fiorentino. Il confronto dei risultati ottenuti dei parametri microclimatici con i valori suggeriti dagli standards per la tutela e la conservazione dei beni storico-artistici, ha suggerito una soluzione impiantistica non invasiva e reversibile. L’impianto proposto, un sistema di condizionamento ad aria a portata costante accoppiato ad un sistema a pannelli radianti montato a secco sopra la pavimentazione esistente, è stato simulato in condizioni transitorie durante tutto l’anno per studiare le prestazioni energetiche del sistema. Questa soluzione, che assicura le condizioni termoigrometriche per la conservazione delle opere d’arte ed il benessere degli occupanti, costituisce un esempio delle possibilità d’intervento in edifici storici convertiti in museo e localizzati in contesti climatici caratterizzati da sollecitazioni termiche e carichi solari impulsivi molto importanti.

ABSTRACT

This paper presents a performance-based design of a HVAC plant and controller system of the “Palagio di Parte Guelfa” Palace, a medieval building converted into a museum in the city of Firenze. Transient simulations to evaluate the internal microclimate conditions during the year for the building and the different system plant were carried out. A comparison between the indoor microclimatic parameters obtained and the values suggested by the standards on protection and conservation of historical works of art, suggested a non-invasive and reversible plant system solution. The Museum of Historical Football building portion is the case study. The proposed plant, a constant air flow system coupled with radiant panels dry mounted above the existing floor, was simulated throughout the year under transient conditions to evaluate its energy performance. This solution ensures indoor temperature and humidity values suitable for the conservation of works of art and visitor comfort. It is an example of a possible course of action for a plant refurbishment in a historic building converted into a museum, located in climatic regions characterized by high thermal and solar loads. The present paper concerns the study of an integrated and reversible architectural-plant solution proposed: reversibility of the proposed system is understood as the possibility for the present conditions to be easy restored and rational use of energy.